Приложение № 1

к Техническому заданию на проведение открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Разработка требований к интеллектуальным электронным устройствам в части работы с файлами электронной конфигурации в формате SCL, включая требования к описанию функциональных возможностей устройств и требования к сервисному ПО устройств, алгоритмов и методики проверки соответствия интеллектуальных электронных устройств техническим требованиям»

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала»

__________________  В.А. Болотин

« ____ » _________________ 2018 г.

Техническое задание

на выполнение научно-исследовательских работ

по теме «Разработка требований к интеллектуальным электронным устройствам в части работы с файлами электронной конфигурации в формате SCL, включая требования к описанию функциональных возможностей устройств и требования к сервисному ПО устройств, алгоритмов и методики проверки соответствия интеллектуальных электронных устройств техническим требованиям»

2018 г.

- Актуальность, значимость, конкретные цели и задачи работы

  - Актуальность, значимость и область применения результатов работ

    - В соответствии со стандартами IEC 61850-4 и IEC 61850-6 проектирование вторичных подсистем цифровых подстанций должно сопровождаться разработкой электронной рабочей документации на языке SCL (System Configuraton Language) в виде файла SCD (System Configuration Description - Описание конфигурации системы). Наряду с файлом формата SSD (System Specification Description - Описание спецификации системы), исходными данными для разработки файла SCD являются файлы ICD (IED Capabilities Description - Описание функциональных возможностей ИЭУ) или IID (Instantiated IED Description - Описание экземпляров ИЭУ), формируемые сервисным ПО ИЭУ. Файл формата SCD описывает однолинейную схему энергообъекта, а также вторичные подсистемы РЗА, АСУ ТП, коммерческого учёта электроэнергии и др., в том числе интеллектуальные электронные устройства (ИЭУ) всех вторичных подсистем, реализуемые ими функции в виде логических узлов стандарта IEC 61850, коммуникационные параметры ИЭУ и конфигурацию информационных связей между ними согласно коммуникационным сервисам стандарта IEC 61850 (GOOSE, Sampled Values, Reporting и др.). При пусконаладочных работах, согласно стандарту IEC 61850, файл формата SCD должен использоваться для загрузки в сервисное ПО ИЭУ для организации взаимного информационного обмена между ИЭУ согласно проектным решениям.

    - Несмотря на наличие требований по разработке файлов формата SCD на этапе разработки рабочей документации, отсутствуют единые технические требования к файлам конфигурации ICD и IID, формируемым сервисным ПО ИЭУ и являющимися исходными данными для разработки файла формата SCD. Также отсутствуют технические требования к порядку обработки сервисным ПО ИЭУ файлов формата SCD. Это приводит к проблемам функциональной совместимости между САПР и сервисным ПО ИЭУ с точки зрения обмена файлами SCD/ICD/IID, делая невозможным разработку электронной документации в формате файлов SCD в САПР в  соответствии со стандартом IEC 61850 и их корректную интерпретацию сервисным ПО ИЭУ.

    - В результате выполнения работы будут сформированы технические требования к ИЭУ и их сервисному ПО в части работы с файлами электронной конфигурации в формате SCL (ICD, IID, SCD), а также алгоритмы и методики проверки сервисного ПО ИЭУ на соответствие данным техническим требованиям. Наличие ИЭУ и соответствующего сервисного ПО, удовлетворяющих техническим требованиям, позволит осуществлять разработку файлов формата SCD на этапах разработки рабочей документации с использованием файлов ICD/IID, а также выполнять загрузку разработанных файлов SCD в сервисное ПО ИЭУ.

    - Результат выполняемой работы позволит сократить затраты при реализации цифровых подстанций, повысить их техническое совершенство и ускорит темпы их внедрения.

    - Актуальность работы подтверждается соответствием темы исследования основным направлениям инновационного развития электросетевого комплекса, а также необходимостью создания новых технологий в рамках реализации Национального проекта «Разработка и внедрение цифровых электрических подстанций на вновь строящихся и реконструируемых объектах электроэнергетики РФ».

  - Конкретными задачами настоящей работы являются.

    - Разработка технических требований к формированию (экспорту) файлов формата ICD (IED Capabilities Description) и IID (Instantiated IED Description) сервисным ПО ИЭУ.

    - Разработка технических требований к обработке (импорту) файлов формата SCD (System Configuration Description) сервисным ПО ИЭУ.

    - Разработка алгоритмов и методики проверки сервисного ПО ИЭУ на соответствие техническим требованиям.

- Научные, технические, экономические, организационные и другие требования к выполнению работы и ее результатам

  - Работы проводятся в соответствии с требованиями настоящего технического задания. Допускается отклонение от требований и технических параметров, указанных в настоящем техническом задании, при условии их письменного согласования с Заказчиком.

  - Провести анализ действующих нормативно-технических документов, отечественных и зарубежных публикаций в области существующих методик по теме НИР, обзор отечественного и зарубежного опыта в области существующих методик по теме НИР.

  - В рамках выполнения работ необходимо провести работы по разработке технических требований к ИЭУ и их сервисному ПО в части работы с файлами электронной конфигурации в формате SCL (ICD, IID, SCD), а также алгоритмы и методики проверки сервисного ПО ИЭУ на соответствие данным техническим требованиям., в том числе:

    - Провести разработку технических требований к ИЭУ и их сервисному ПО в части:

- формирования (экспорта) файлов формата ICD (IED Capabilities Description) и IID (Instantiated IED Description) сервисным ПО ИЭУ.

- обработки (импорта) файлов формата SCD (System Configuration Description) сервисным ПО ИЭУ.

    - Провести разработку методики выполнения проверки сервисного ПО ИЭУ на соответствие техническим требованиям.

    - Провести разработку технического задания на создание алгоритмов, реализующих методики проверки сервисного ПО ИЭУ на соответствие техническим требованиям. На этапе разработки технического задания должны быть выполнены перечисленные ниже работы:

- постановка задачи;

- определение требований к составу алгоритмов;

- определение и уточнение требований к техническим средствам, необходимым для функционирования алгоритмов;

- определение стадий, этапов и сроков разработки комплекта алгоритмов и документации к нему;

- согласование и утверждение технического задания.

    - Провести разработку алгоритмов, реализующих методику проверки сервисного ПО ИЭУ на соответствие техническим требованиям. На этапе разработки должны быть выполнены перечисленные ниже работы для проверки функционирования алгоритмов:

- выбор архитектуры программного комплекса;

- выбор средств разработки (среда разработки, язык программирования, др.);

- выбор и настройка программного обеспечения для проверки функционирования алгоритмов;

- отладка программной части.

    - Провести испытания функционала разработанных алгоритмов. На этапе испытаний должны быть выполнены перечисленные ниже работы:

- разработка, согласование и утверждение Программы и методики испытаний;

- проведение предварительных испытаний;

- корректировка алгоритмов и их состава по результатам испытаний;

- проведение приемочных испытаний.

  - Провести разработку документации на комплект алгоритмов (описание методики, которая реализована на базе алгоритмов; руководство пользователя; руководство системного администратора; исходные тексты комплекта алгоритмов).

  - Подробный перечень работ и перечень отчетных материалов, представляемых Заказчику по итогам выполнения работ, указаны в разделе 5 настоящего Технического задания.

  - В рамках выполнения работ должны быть проведены предварительные и приемочные испытания в соответствии с разделом 3 настоящего Технического задания.

  - В рамках выполнения работ необходимо выполнить расчет и анализ технико-экономической эффективности от внедрения результатов НИР.

  - Разрабатываемый комплект алгоритмов должен соответствовать следующим требованиям и обеспечивать выполнение следующих функций:

- Обеспечивать возможность валидации файлов SCL относительно схемы SCL (System Configuration Language) стандарта IEC 61850 соответствующей редакции.

- Обеспечивать возможность формирования файлов SCD (System Configuration Description).

- Обеспечивать возможность автоматического анализа корректности формируемых испытуемым сервисным ПО файлов SCL в соответствии с реализуемыми сценариями испытаний.

  - Отчет должен быть представлен в бумажном виде в трех экземплярах, с учетом следующих требований:

    - Номер страницы должен находиться на вертикальной оси страницы в верхнем колонтитуле.

    - Поля на каждой странице документа должны быть одинаковыми слева и справа.

    - Основной текст документа должен иметь размер шрифта в 14 пунктов. Если в документе более 150 страниц, то основной текст документа должен иметь размер шрифта в 12 пунктов.

    - Отчет в формате программного обеспечения Word должен быть отформатирован с использованием средств Word (абзацы, отступы, списки), должно присутствовать оглавление с гиперссылками на главы и разделы.

    - В тексте должны присутствовать ссылки на использованную литературу, перечень литературы должен прилагаться в конце отчета.

    - Отчет в электронном виде должен быть представлен на CD-диске:

- в формате программного обеспечения Adobe Acrobat (файл *.pdf);

- в формате программного обеспечения Word (файл *.doc);

- файл должен включать в себя все страницы отчета (тома);

- титульный лист CD диска должен содержать указание номера договора и его названия, а также номера этапа и его названия.

    - Допускается предоставление приложений в виде отдельных специфических файлов (чертежи, схемы), конвертация которых в формат программного обеспечения Adobe Acrobat затруднена или невозможна.

  - Требования к защите результатов работы:

    - Приемка работ осуществляется поэтапно на основании представляемых Исполнителем отчетных материалов. Направление материалов для рассмотрения осуществляется сопроводительным письмом в комплекте с пояснительной запиской (с приложением к ней чертежей, схем, расчетов) на бумажном носителе и в электронном виде. Представление материалов осуществляется не позднее, чем за 5 рабочих дней до завершения отчетного этапа работ. Приемка работ осуществляется на основании очной защиты Исполнителем результатов НИР с вынесением протокольного решения Научно-технического совета (или технического совещания) Заказчика, приемка результатов работ с учетом общесистемного значения разработок осуществляется на основании протокола НТС ПАО «Россети».

    - Состав технических документов и материалов, предъявляемых к приемке работ, допускается уточнять по согласованию с Заказчиком.

- Требования к проведению испытаний

  - На протяжении всего цикла выполнения работ должен осуществляться контроль над ходом выполнения работ. Этапы, соответствующие разработке алгоритмов проверок сервисного ПО ИЭУ в соответствии с IEC 61850, принимаются после проведения приемо-сдаточных испытаний. Приемо-сдаточные испытания должны проводиться комиссией, созданной совместно как разработчиками комплекта алгоритмов, так и Заказчиком. Дата приемо-сдаточных испытаний выбирается также совместно. Срок между плановой датой окончания этапа и датой приемо-сдаточных испытаний каждого этапа не должен превышать 14 дней. Программа приемо-сдаточных испытаний разрабатывается разработчиком комплекта алгоритмов и утверждается Заказчиком. Программа приемо-сдаточных испытаний должна включать:

- цели испытаний;

- условия проведения испытаний;

- место проведения испытаний;

- время проведения испытаний;

- список технических средства для проведения испытаний;

- список проводимых испытаний с критериями успешности;

- типовой шаблон протокола проведения испытаний;

- типовой шаблон акта о проведении испытаний.

  - Проведение приемо-сдаточных испытаний фиксируется протоколом приемо-сдаточных испытаний и актом об окончании приемо-сдаточных испытаний.

  - В ходе выполнения Этап №3, в соответствии с Программой и методикой испытаний, должны быть проведены предварительные и приемочные испытания.

  - Программа и методика испытания разрабатывается Исполнителем и определяет перечни конкретных проверок (испытаний) и требования к ним, которые следует провести для подтверждения выполнения требований Технического задания.

  - Предварительные испытания проводит приемочная комиссия, назначаемая распорядительным документом Исполнителя, под председательством представителя Исполнителя. В комиссию предварительных испытаний включаются представители Исполнителя (Субисполнителей), ОАО «МРСК Урала» и ПАО «Россети» (по согласованию). По результатам испытания комиссия составляет Акт предварительных испытаний в 2-х экземплярах. Подлинники Акта хранятся у Заказчика и Исполнителя. Форма Акта должна быть согласована с Заказчиком в ходе разработке и согласования Программы и методики предварительных испытаний.

  - Приемочные испытания проводит приемочная комиссия, назначаемая распорядительным документом Заказчика. До начала приемочных испытаний Исполнитель представляет Заказчику Уведомление о готовности продукции к приемочным испытаниям, включая сведения об устранении недостатков, выявленных на предварительных испытаниях. В комиссию приемочных испытаний включаются представители Исполнителя (Субисполнителей), ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети» (по согласованию). По результатам испытания комиссия составляет Акт приемочных испытаний в 2-х экземплярах. Подлинники Акта хранятся у Заказчика и Исполнителя. Формы Акта приемочных испытаний и Уведомления о готовности должны быть согласованы с Заказчиком в ходе разработке и согласования Программы и методики приемочных испытаний.

  - Предварительные и приемочные испытания считаются проведенными только при положительных результатах испытаний, зафиксированных в соответствующих Актах предварительных и приемочных испытаний.

- Гарантийное обязательство

  - Исполнитель предоставляет гарантийное сопровождение результатов в течение 3 (трех) лет с даты подписания Акта сдачи-приемки результатов работ. Гарантийное сопровождение заключается в устранении за свой счет выявленных в процессе эксплуатации недостатков в результатах, а также неточностей в технической и эксплуатационной документации, в проведении (без ограничения количества раз) консультирования персонала Заказчика по эксплуатации результатов работ.

  - При обнаружении в процессе эксплуатации недостатков в результатах работ, неточностей в документации Заказчик направляет Исполнителю письменное уведомление в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их обнаружения.

  - Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления направить письменный ответ Заказчику с указанием срока устранения недостатков.

  - Консультирование персонала Заказчика по вопросам эксплуатации результатов работ допускается проводить как в очной форме, так и в устной форме посредством телефонной связи, либо в письменной форме посредством факсимильного сообщения или посредством электронной почты с обязательным направлением, в течение 7 (семи) рабочих дней, оригинала заказным письмом получателю по его юридическому адресу.

- Перечень и комплектность результатов работы, подлежащих приёмке Заказчиком

  - Отчет о научно-исследовательской работе, выполненный в объеме требований настоящего технического задания и оформленный согласно ГОСТ 7.32-2001, содержащий:

    - Технические требования к ИЭУ и соответствующему сервисному ПО, обеспечивающим формирование файлов ICD/IID и обработку файлов SCD в соответствии со стандартом IEC 61850.

    - Методики выполнения проверки сервисного ПО на соответствие техническим требованиям;

    - Результаты выявленной патентоспособности разработанной методики и алгоритмов, реализующих методику проверки сервисного ПО ИЭУ.

  - Техническое задание на создание алгоритмов проверки сервисного ПО ИЭУ на соответствие техническим требованиям.

  - Рабочий прототип алгоритмов.

  - Документация на комплект алгоритмов: описание методики, которая реализована на базе алгоритмов; руководство пользователя; руководство системного администратора; исходные тексты комплекта алгоритмов на выбранных языках программирования.

  - Программы и методики испытаний.

  - Протоколы проведения приемо-сдаточных испытаний.

  - Отчеты об устранении замечаний, выявленных в результате приемо-сдаточных испытаний.

  - Акты проведения приемо-сдаточных испытаний.

  - Акт об окончании работ и передаче всей необходимой документации.

  - Результат анализа технико-экономической эффективности от внедрения результатов НИР.

  - Презентация работы (и ее этапов) в формате PowerPoint включая пояснительную записку в составе:

- Цель работы;

- Задачи, которые решаются с помощью результатов проекта;

- Полученные результаты;

- Область применения результатов проекта;

- Ожидаемые экономический, технический и другие ожидаемые эффекты проекта.

| Начальник департамента оперативно-технологического и ситуационного управления | А.В. Дудаков |
| --- | --- |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Технического задания на выполнение

научно-исследовательских работ по теме: «Разработка требований к интеллектуальным электронным устройствам в части работы с файлами электронной конфигурации в формате SCL, включая требования к описанию функциональных возможностей устройств и требования к сервисному ПО устройств, алгоритмов и методики проверки соответствия интеллектуальных электронных устройств техническим требованиям»

| Должность | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям | Г.Е. Бураков |  |  |
| Начальник Управления технологического развития | К.Э. Белов |  |  |